## Slide 1
Introdução à programação com o Arduino

## Slide 2: Linguagens de programação
Java
C
C#
Python
PHP
MATLAB
C++
JavaScript
A programação do Arduino é feita numa mistura de C/C++

## Slide 3: O que é a programação?
É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir um programa de computador.

## Slide 4: Um exemplo de um código Arduino

## Slide 5: Variáveis
Podem ser globais
Podem ser locais
Podem ser int, flout, char, String

## Slide 6: Funções e procedimentos
Como funciona uma função:
  O código da função só é executado quando esta é invocada;
  Quando uma função é invocada o programa que a invoca é suspenso temporariamente. Em seguida são executadas as instruções da função. Quando a função terminar, o controlo de execução do programa volta ao local em que a função foi invocada;
  Pode receber parâmetros;
  Pode devolver um resultado;

## Slide 7: Procedimento
void ola(){
print(“ Bem vindos a FCT “);
}
Ao correr o procedimento “ ola(); “ será impressa no ecrã a mensagem de boas vindas.
procedimento, não tem return

## Slide 8: Função
int soma_uns(){
int x = 0;
x = 1 + 1;
return x;
}
Ao correr a função “soma_uns” a função irá retornar um inteiro com o valor “ 2 “.
função, tem return
int soma(int a, int b){
int x = 0;
x = a + b;
return x;
}
Ao correr a função “soma” a função irá retornar um inteiro com a soma dos inteiros que entraram por parâmetro.
int soma(int a, int b){
return a + b;
}

## Slide 9: Testes e condições
== ( igualdade)
< ( menor)
> (maior)
<= ( menor ou igual)
>= ( maior ou igual)
|| ( OU logico)
&& ( E logico)
! ( negação)

## Slide 10: If - else
if( condicao ) {
instruçao1;
} else {
instruçao2;
}
Exemplo:
if ( a > b ) {
print(“ o A é maior que o B !!! “);
}
else {
print(“ o A não é maior que o B... “);
}

## Slide 11: Switch
Switch( expressao) {
case constante1:
      Instruções1;
      break;
case constante2:
      Instruções1;
      break;
case constante3:
      Instruções1;
      break;
default:
      instruções;
Exemplo:
switch ( nome ) {
case “Rita”:
    print(“ Ola Rita ! ”);
    break;
case “João”:
    print(“ Ola João ! ”);
    break;
    default:
    print(“ Adeus. Não te conheço!”);
}

## Slide 13: Ciclos - While
void ciclos(){
int i=0;
while( i<10 ){
//instruções;
i=i+1; //ou i++;
}
}
Resultado:
--> 0
--> 1
--> 2
--> 3
--> 4
Exemplo:
void ciclos(){
int i = 0;
while( i < 5 ){
print( “ --> “ + i + “ \n”); i=i+1;
}
}

## Slide 14: Ciclos - Do While
Exemplo:
void ciclos(){
int i = 0;
do{
print( “ --> “ + i + “ \n”); i=i+1;
} while( i < 5 );
}
Resultado:
--> 0
--> 1
--> 2
--> 3
--> 4
--> 5
void ciclos(){
int i=0;
do{
//instruções;
i=i+1; //ou
i++;
} while( i < 10);
}

## Slide 15
void ciclos(){
int i=0;
for(i=0; i<10; i=i+2){
//intruçoes
}
}
Ciclos - For
Resultado:
--> 0
--> 2
--> 4
--> 8
Exemplo:
void ciclos(){
for(int i=0; i<10; i=i+2)
{
print( “ --> “ + i + “ \n”); }
}

## Slide 16: Características físicas - MEGA
Microcontroller | ATmega1280
Operating Voltage | 5V
Input Voltage (recommended) | 7-12V
Input Voltage (limits) | 6-20V
Digital I/O Pins | 54 (of which 15 provide PWM output)
Analog Input Pins | 16
DC Current per I/O Pin | 40 mA
DC Current for 3.3V Pin | 50 mA

## Slide 17: Hardware – Arduino MEGA

## Slide 18: Analog Pins
Podendo o Pin tomar os valores: A0, A1,…, A5
Retorna um inteiro de valor compreendido entre 0 e 1023.
0 → 0 V
1023 → 5 V
APENAS entrada

## Slide 19: Digital Pins
Podendo o Pin tomar os valores: 2, 3, …, 13
Value:
LOW → 0 V
HIGH → 5 V
São portos bidirecionais

## Slide 20: Digital Pins
Podendo o Pin tomar os valores: 2, 3, …, 13
Retorna :
LOW → 0 V
HIGH → 5 V
São portos bidirecionais

## Slide 21: PWM Pins ( ~ )
Value:
0 → 0 V
255 → 5 V

## Slide 22: Software

## Slide 23: Funções – Configuração
pinMode ( Pin, INPUT/OUTPUT ) ;
Serial.begin ( 9600 ) ; // predefinição

## Slide 24: Funções – Leitura/escrita
Analógicas:
analogRead ( Pin ) ;
analogWrite ( Pin, Value ) ;
Digitais:
digitalRead ( Pin ) ;
digitalWrite ( Pin , Value ) ;

## Slide 25
Outras funções
delay ( Time ) ; //milissegundos
map ( Variable, MIN_In, MAX_In, MIN_Out, MAX_Out) ;
Devolve um inteiro
Exemplo:
int sensor = 512 ;
int percent = map ( sensor , 0, 1023, 0, 100 );
Resultado: percent → 50

## Slide 27
Bons Projetos
https://sites.google.com/site/neeccr/
João Pombas – MIEEC
José Araújo – MIEEC